# 乾县生活垃圾焚烧发电项目

# 环 境 影 响 报 告 书

（征求意见稿）

| 建设单位 | ： | 乾县皖能环保电力有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 评价单位 | ： | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |

二〇一九年六月  西安

概  述

## 1.1  项目背景

生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固废，主要包括厨余、灰土、砖瓦、纸类、塑料、织物、玻璃、金属、木竹等。而城市生活垃圾处理是世界难题，在中国随着城市的快速发展和人民生活水平的提高，垃圾问题更趋严峻，多座城市陷入垃圾围城的局面。2016年11月9日环境保护部、科技部印发了《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》（环科技〔2016〕160号），其中明确提出：“针对填埋技术适用性不足和资源性不高等问题，研发适用于中小型填埋场、生活垃圾快速稳定化的准好氧填埋技术、突破填埋气高效收集与利用技术。研发低成本、低能耗、易维护、环境风险可控的村镇生活垃圾处理与资源化利用技术和环境风险可控的生活垃圾焚烧或协同焚烧技术”。同时，国家也推出《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改环资〔2016〕2851号），规划中提出“到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，陕西省到2020年采用焚烧技术处置的生活垃圾达到0.75万吨/日”。《陕西省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划（2011-2015 年）》和《陕西省“十二五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》也明确提出：实现全省城镇生活垃圾无害化处理率平均达到85%以上，西安市生活垃圾全部实现无害化处理，其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

安徽皖能环保发电有限公司立足于国内节能环保产业发展的新机遇，积极响应国家和陕西省的产业政策，为了彻底解决乾县的生活垃圾出路问题，计划在乾县投资建设500t/d生活垃圾焚烧发电项目，并为此专门成立项目公司——乾县皖能环保电力有限公司实施项目前期工作。以安徽皖能环保发电有限公司多年运营生活垃圾焚烧项目依托，目前其已成功进行了“安庆垃圾焚烧发电项目、淮南垃圾焚烧发电项目、滁州垃圾焚烧发电项目、阜阳垃圾焚烧发电项目等”，其中最大规模为安庆垃圾焚烧发电项目、淮南垃圾焚烧发电项目，规模为2×500t/d。本项目采用目前国内成熟的炉排炉焚烧技术，将生活垃圾转化为电能，解决了传统垃圾填埋大量占地的问题，有利于节约土地资源，有利于生活垃圾的资源化利用，减少垃圾分类的难度。项目建成后，可有效改善乾县的垃圾处理现状，减轻现有垃圾处理大量占地的压力，实现垃圾的“减量化、无害化、资源化”处理。

本项目主要是建设日处理能力为500吨生活垃圾焚烧发电项目，厂外工程（进场道路、供水管线、排水管线、接入电网等）均不在本次评价范围内。

## 1.2  建设项目的特点

乾县生活垃圾焚烧发电项目位于乾县阳洪镇西北约4km的上旦村附近（乾县县城东侧高速入口西北侧），设1台500t/d垃圾焚烧炉，焚烧炉炉膛温度≥850℃，停留时间≥2秒；炉渣热灼减率≤5%，每台焚烧炉均配置1台中温中压余热锅炉，压力为4.0MPa（g）。每台焚烧炉后配有10MW凝汽式汽轮发电机组。

项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中20、“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，因此本项目属我国确定的“鼓励类”类项目。

## 1.3  环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定和环境保护行政主管部门的要求，该项目应编制环境影响报告书。鉴于此，乾县皖能环保电力有限公司于2017年7月委托中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司编制该项目环境影响评价报告书。

接受委托后，评价单位成立了评价工作组，在资料研究的基础上，于2017年7月、8月实施了资料收集及现场调查；在工程分析、现场调查与监测、环境影响预测分析与评价、环保措施可行性分析等一系列工作的基础上，于8月编制完成了《乾县皖能环保电力有限公司乾县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，并通过陕西省环境工程评估中心组织的专家审查，会后根据专家组意见对报告进行了修改完善，2018年11月取得了本项目的技术评估报告。由于新的大气、地表水、环境风险导则的实施，我公司现根据新的导则完善了《乾县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，现呈报陕西省生态环境厅进行审查。

## 1.4  关注的主要环境问题及环境影响

①垃圾焚烧炉烟气、恶臭、废水、固废等污染防治措施可行性分析；

②大气环境影响和地下水环境影响；

③项目固体废弃物处理处置情况；

④项目风险评价分析以及风险应急处置措施。

## 1.5  主要评价结论

乾县生活垃圾焚烧发电项目符合国家产业政策、环保政策和相关规划。在严格执行“三同时”制度，强化厂内环境保护管理，保证各类环境保护设施正常运行，控制污染物总量排放达到指标要求，切实落实自动在线监测手段、采取有效的环境风险防范措施及应急管理措施的前提下，从环境保护角度看，本项目建设可行。

本工程的环境影响评价工作得到了当地政府、环保等行政部门和乾县皖能环保电力有限公司等单位的大力支持和协助，在此一并表示衷心的感谢！

# 2  编制依据

## 2.1  项目名称、规模及基本构成.

本项目拟安装1台机械炉排炉垃圾焚烧炉，焚烧炉规模为1×500t/d，配套10MW凝气式汽轮机及发电机设备，项目基本组成见表2.1-1。

表2.1-1  项目基本组成

| 项目名称 | 乾县生活垃圾焚烧发电项目 |
| --- | --- |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设单位 | 乾县皖能环保电力有限公司 |
| 总投资 | 静态27027万元 | 劳动定员 | 总定员 58人，其中生产人员38人。 |
| 建设规模 | 1套500t/d机械炉排垃圾焚烧锅炉及1套汽轮发电机组 |
| 建设地点 | 咸阳市乾县阳洪镇西北约4km的上旦村附近（乾县县城东侧高速入口西北侧） |
| 工程名称 | 主要系统 | 项目内容 | 备注 |
| 主体工程 | 接收系统 | 检视及称重 | 检视平台、地磅称重、洗车台洗车（采用回用水）、车辆缓冲区，垃圾运输栈桥 | 新建 |
|  | 贮存 系统 | 卸料大厅 | 卸料大厅相对标高为7.0m，垃圾车通过栈桥行驶到卸料大厅进行卸料，大厅设1个进出口，4座垃圾自动倾卸门。卸料大厅采用全封闭形式，进出口设空气幕。 |  |
|  |  | 垃圾池 | 密闭且微负压的半地下式混凝土结构，总容积为10626m3。在垃圾池上部设抽气风道，由一次风机抽取池中臭气作焚烧炉助燃空气。 |  |
|  |  | 垃圾给料 系统 | 采用2台8m3垃圾吊车（单台垃圾吊车起重量12.5t，1用1备） |  |
|  |  | 垃圾池渗沥液收集系统 | 设置在卸料大厅下方，收集池有效容积为360m3 |  |
|  | 垃圾焚烧系统 | 焚烧炉 | 1×500 t/d垃圾焚烧炉（1台机械炉排炉） |  |
|  |  | 余热锅炉 | 配置1台余热锅炉，采用中温中压自然循环余热锅炉，产汽参数为：单台锅炉额定蒸发量为46.3t/h，额定压力4.0MPa，额定蒸汽温度400℃。 |  |
|  | 汽轮发电机 | 10MW凝汽式汽轮机组，采用中温中压凝汽式汽轮机。额定进汽压力为3.80MPa，额定进汽温度为390℃。电机出口电压为10.5kV，拟以110kV电压等级直接接入大杨330kV变电站并网，本项目不包括输电线路。 |  |
| 辅助工程 | 原料运输方式 | 原料采用汽车运进厂区，运输工作由当地城市环卫部门承担。 | 新建 |
|  | 供配电 | 110kV升压站设置一台容量为13MVA，电压比为121±2x2.5%/10.5 kV的主变，并与乾县农林生物质焚烧发电项目合用110kV屋外GIS配电装置。升压后以1回110kV线路接入大杨330kV变电站110kV侧。 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 灰仓 | 有效容积为260 m3，由于飞灰属于危险废物，灰仓设计、施工应满足危险废物贮存的有关要求。 | 新建 |
|  | 渣池 | 钢混结构，容积为16m×6.5m×4m =416m3（深4.0m），可满足本项目3天以上贮存量。 | 新建 |
|  | 石灰储料仓 | 位于主车间内烟气净化系统旁，容积为80m3 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 活性炭仓 | 容积为15m3 | 新建 |
|  | 螯合剂储存仓 | 1座，有效容积为10m3 | 新建 |
|  | 飞灰稳定化处置 | 采用水+螯合剂稳定化工艺 | 新建 |
|  | 点火及辅助燃烧 | 焚烧炉配2台点火燃烧器和3台辅助燃烧器，均使用柴油为燃料。 | 新建 |
|  | 夜班宿舍楼及食堂 | 建筑面积3356 m2。 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
| 公用工程 | 给水系统 | 本项目锅炉用水、职工生活用水采用自来水，循环冷却补水及其他工业用水水源为乾县生活污水处理厂中水。给水系统包括循环冷却水供水系统、工业给水系统、回用水系统、生活给水系统四大部分。 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 供电 | 运营期项目来自垃圾焚烧余热发电，升压后以1回110kV线路接入大杨330kV变电站110kV侧 |  |
|  | 供热 | 本项目供热蒸汽是来自汽机系统。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 烟气净化系统 | 本项目采用“炉内SNCR法脱硝+旋转喷雾半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”的处理工艺，1套烟气在线监测系统。 | 新建 |
|  |  |  | 一个80m套筒式钢内筒烟囱（共三根烟管：生物质、垃圾各一根，预留一根），出口直径Φ2200mm排气筒，钢筋混凝土外筒。 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目筒式钢内筒烟囱，新建出口直径Φ2200mm排气筒 |
|  |  | 食堂油烟 | 设置一套高效静电油烟净化装置，净化效率大于85%。 | 新建 |
|  |  | 恶臭处理设施 | 卸料门采用气密性设计、设置进口空气幕，垃圾池负压、渗沥液收集池、炉排炉进料口设置废气收集系统，由一次风机抽至焚烧炉。 | 新建 |
|  |  |  | 渣池：利用封闭的残渣输送系统，对残渣储坑实行密闭负压操作，臭气经风机送至焚烧炉作为燃烧二次风。 |  |
|  |  |  | 在焚烧炉停炉检修时，垃圾池内的臭气经设置在垃圾池上部的排风口吸出，送入活性炭吸附式除臭装置，恶臭气体被活性炭吸附。 |  |
|  |  | 污水处理系统恶臭、沼气 | 利用风机将渗沥液收集系统所产生的臭气引入垃圾池，使其也在焚烧炉内的高温下处理。厌氧产生的沼气正常情况下进入机组燃烧。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后，排入厂区污水处理站 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  |  | 污水处理系统 | 厂区污水处理站主要处理垃圾渗沥液、垃圾卸料冲洗水、生活污水等，采用 “上流式厌氧复合床(UASB)+膜生物反应器(MBR) +沉淀池 +2级网管式反渗透（STRO）”处理工艺，生化处理系统出力为135m3/d，后续膜浓缩处理系统出力为200m3/d。 |  |
|  |  | 回用水系统 | 厂区回用水系统主要是指循环水排水回用、化学处理室的排污水回用、生活污水及工业废水处理后回用、垃圾渗沥液处理后回用。 |  |
|  | 噪声 | 主要噪声源为风机、汽轮机、发电机、旋转喷雾脱酸塔、锅炉排气口、冷却塔、搅拌机等，采用减震、消声器、隔声、吸声处理等 | 冷却塔已在乾县农林生物质焚烧发电项目考虑 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱、桶 | / |
|  |  | 污泥 | 经压滤处理后，返回焚烧炉处置 | 固废处理、暂存设施新建 |
|  |  | 飞灰 | 厂内稳定化处理后，经检验达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3节（（1）含水率小于30%；（2）二噁英含量低于3 μg TEQ/Kg；（3）按照HJ/T 300 制备的浸出液中危害成分浓度低于表1 规定的限值。）的规定后，送至乾县生活垃圾填埋场处置。 |  |
|  |  | 废活性炭 | 在焚烧炉停炉检修时，垃圾池内的臭气经活性炭吸附式除臭装置处理，废活性炭由焚烧炉焚烧处理。 |  |
|  |  | 炉渣 | 综合利用，作为市政建材使用 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积7995 m2 | 依托乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 厂区防渗 （环评建议） | 重点防渗区：渗沥液处理站、渗沥液收集池、垃圾池、初期雨水收集池、事故应急池、飞灰稳定化车间、渣坑、柴油罐区等区域。防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求。 一般防渗区防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求。 简单防渗区：简单防渗区仅进行一般地面硬化即可。 | 污水处理设施各处理池、初期雨水池、柴油罐区防渗已在乾县农林生物质焚烧发电项目考虑 |

## 2.2  环境敏感区域和环保目标

根据环保部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感区域的界定原则，工程建设区不属于环境敏感区域。

本项目环境保护目标包括周边的大气环境、声环境、地下水环境，周边农作物、居民等。详见表2.2-1。

表2.2-1  本工程环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永寿县 | -12481 | 15830 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NW | 18648 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | 甘井镇 | -19593 | 19642 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NW | 27623 |  |
| 3 | 御驾宫镇 | -12821 | 24149 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NW | 27038 |  |
| 4 | 峰阳镇 | -70 | 14263 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | N | 14065 |  |
| 5 | 叱干镇 | 14074 | 17022 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NE | 21329 |  |
| 6 | 昭陵镇 | 12501 | 9741 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NE | 14653 |  |
| 7 | 烟霞镇 | 23373 | 2269 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | E | 22459 |  |
| 8 | 礼泉县 | 12733 | -7771 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SE | 11663 |  |
| 9 | 乾县 | -4304 | -2147 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SW | 3569 |  |
| 10 | 薛录镇 | 4609 | -15752 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | S | 15451 |  |
| 11 | 南市镇 | 15534 | -21596 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SE | 25314 |  |
| 12 | 王村镇 | -9676 | -18960 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SW | 20695 |  |
| 13 | 苏坊镇 | -18537 | -17021 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SW | 24985 |  |
| 14 | 临平镇 | -17669 | -8919 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | SW | 19188 |  |
| 15 | 仪井镇 | -16108 | 2877 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | W | 16031 |  |
| 16 | 石潭镇 | 6648 | 2601 | 居民 | 人口密集区 | 二类 | NE | 5970 |  |

## 2.3  评价工作等级

### 2.3.1  环境空气

本工程选择SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH3、二噁英、CO、HCl等主要污染物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)的规定，分别计算本项目排放的每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%。

本项目大气评价等级为一级。

### 2.3.2  水环境

本项目仅有多余的循环水排水处理处置后达标排入乾县污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，地表水评价工作等级确定地表水评价工作等级为三级B。

对照《地下水环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中“附录E 电力”，行业类别属于附录中“32、生物质发电”，本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级为“三级”

### 2.3.3  声环境

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；项目规划控制防护距离内无居民区等声环境敏感点，项目建设前后敏感点噪声级没有明显升高，受噪声影响人口变化不大，评价范围内无声环境敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目声环境评价工作等级为二级。

### 2.3.4  生态环境

本工程占地面积共计约5.33hm2，建设区域不涉及特殊及重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)，判定本工程生态影响评价工作等级为三级。

### 2.3.5  土壤环境

本项目为生活垃圾焚烧发电项目，项目在建设和生产过程中产生的废水等可能造成土壤环境的污染，需进行土壤环境影响评价。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中“附录A电力热力燃气及水生产和供应业生活垃圾及污泥发电”，本项目土壤环境影响评价项目类别为I类。

本项目占地规模为中型，由于拟建地周边存在园地，敏感程度为“敏感”。对照导则评价工作等级划分依据，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

### 2.3.6  环境风险

本项目存在CH4、H2S、NH3、HCl、CO、二噁英、柴油等多种物质，均未构成重大危险源，且qn/Qn<1，全厂危险化学品总量也不构成最大危险源。因此按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则，本项目环境风险评价工作等级定为简单分析。

## 2.4  评价范围及评价标准

本工程评价标准根据咸阳市环保局 咸环函[2017]474号《关于乾县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的复函》执行。

### 2.4.1  环境空气评价范围

根据估算结果，判定评价范围以厂址为中心区域，边长为49km的矩形。

### 2.4.2  水环境评价范围

本工程废水排放量为69.7m3/d，排水去向为乾县污水处理厂。

根据地下水评价技术导则判定，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级B。对地表水仅作依托污水处理设施环境可行性分析。

### 2.4.3  声环境评价范围

厂界环境噪声评价范围为围墙外200m范围内区域。

### 2.4.4  土壤环境评价范围

本项目土壤调查评价范围为项目占地及外扩1km的范围，土壤调查评价范围总面积为3.56km2。

### 2.4.5  生态环境评价范围

本工程占地面积共计约5.33 hm2，建设区域不涉及特殊及重要生态敏感区，生态评价范围为厂界外1km。

### 2.4.6  环境风险评价范围

环境风险评价范围为风险源周围3km范围内。

# 3  项目概况及工程分析

## 3.1  工程概况

### 3.1.1  地理位置

咸阳市乾县阳洪镇西北约4km的上旦村附近（乾县县城东侧高速入口西北侧），厂址西北距上旦村直线距离约720m，东北距离上陆陌村直线距离约360m，西南距离南底旦村直线距离约1.09km，厂址东侧距离G70福银高速最近距离约280m。厂址南侧为乾县森林公安警察大队及苗圃，计划搬迁。项目拟建厂址原料运输道路便利、地势平坦。拟建项目厂址地理位置图见图3.1-1。

### 3.1.2  全厂总体规划

（1)电厂规模

生活垃圾焚烧发电项目建设1套500t/d机械炉排垃圾焚烧锅炉及1套汽轮发电机组，同步建设烟气净化设施，采用全封闭布置。

（2)厂区位置及方位

位于咸阳市乾县阳洪镇西北约4km的上旦村附近，与乾县东北侧直线距离约5km。（3）燃料运输

本工程的燃料为生活垃圾，主要来自乾县地区，考虑礼泉县垃圾作为补充。采用汽车运输进厂方案，由于垃圾量较小，无需新建运垃圾道路，和运生物质燃料道路公用。

（4）出线

110kV升压站设置一台容量为13MVA，电压比为121±2×2.5%/10.5 kV的主变，并与乾县农林生物质焚烧发电项目合用110kV屋外GIS配电装置。升压后以1回110kV线路接入大杨330kV变电站110kV侧。输变电及送出线路不在本次评价范围内。

（5）水源

厂址水源拟由“乾县污水处理厂”的城市再生水作为电厂水源。供水管线由市政考虑敷设至电厂红线处，备用水源考虑市政用水。站外供水线路不在本次评价范围内。

（6）排水

排水采用雨、污分流制。厂内产生的废水集中处理后回用，仅多余的循环冷却水排入乾县污水处理厂处理。

（7）除灰设施

本工程除灰渣系统拟采用机械灰渣分除系统，本工程飞灰采用稳定化处理后，经检验达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3节的规定后，送至乾县城区垃圾填埋场填埋处理；经检验达不到有关规定时，飞灰将作为危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）进行贮存，并重新进行稳定化处理。本工程炉渣考虑综合利用，作为市政建材综合利用。

（9）施工用地

厂址施工生产区和施工生活区均考虑集中布置在厂区北侧，占地分别为4hm2、2hm2。

图3.1-1  厂址地理位置图

## 3.2  工程分析

### 3.2.1  工艺流程概述

项目主要由垃圾接收及贮存系统、焚烧、烟气净化、发电装置、污水处理系统等组成。

垃圾由专用车辆运送到厂区垃圾接收系统入口，经称量后首先进入垃圾池，用行车抓斗（吊车）进行不停的撒布和翻滚，使垃圾进行均质化，垃圾池中经过均质化处理的垃圾，按负荷量的要求送入焚烧炉焚烧。焚烧炉燃烧空气由鼓风机从垃圾池上部抽取，以一次风的形式送入炉膛；二次风机吸风口设置在出渣口，将该部分废气送入炉膛。在焚烧炉正常运行时，垃圾在机械式炉排中，经干燥、燃烧、燃烬三个阶段，完成焚烧过程。垃圾焚烧产生热能通过余热锅炉产生蒸汽（400℃、4.0MPa）供汽轮发电机组发电。焚烧烟气则通过烟气净化系统净化处理后，由80m高的烟囱排放。

### 3.2.2  本期工程燃料、水源

#### 3.2.2.1  燃料

本工程垃圾收集范围以乾县行政区域为主，并考虑收集相邻的礼泉县范围生活垃圾。

#### 3.2.2.2  垃圾接收及贮存系统

垃圾接收、贮存系统主要包括以下设备及设施：检视平台、地磅、洗车台、垃圾卸料大厅、垃圾自动倾卸门、垃圾池、垃圾吊车。

生活垃圾由当地城市环卫部门承担入厂运输。垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾卸料大厅将垃圾卸入垃圾池暂时贮存，吊车可供焚烧炉加料及对垃圾进行搬运、搅拌和倒垛及按顺序堆放到预定区域，以确保入炉垃圾组分均匀，燃烧稳定。

（1）卸料大厅

垃圾车通过栈桥行驶到卸料大厅进行卸料，通过栈桥与地磅站相连，满足最大可能车辆转弯半径的2~3倍。卸料大厅采用全封闭形式，进出口设空气幕，卸料大厅清洗采用自动清扫。

（2）垃圾自动倾卸门

垃圾倾卸门的主要功能为防止有害臭气及粉尘从垃圾贮池扩散至大气。垃圾倾卸门的控制为液压式控制，气密性设计。

（3）垃圾池

垃圾池主要用来暂存垃圾，采用密闭且微负压的半地下混凝土结构。为了减少垃圾池臭气外逸污染环境，在垃圾池上部设抽气风道，由一次风机抽取池中臭气作焚烧炉助燃空气。见图3.2-1。

图3.2-1  正常运行时的臭气控制方案流程图

垃圾池靠卸料大厅一侧池壁底部设渗沥液收集格栅门，从垃圾池的另一侧按2%放坡，垃圾池渗沥液通过格栅门流入渗沥液收集室的水沟，在水沟内以一定的坡度流入渗沥液收集池。

在事故停炉时，为防止臭气外逸，设臭气综合处理装置处理。该装置由等离子段单元、UV光解单元、活性炭吸附式单元组成。见图3.2-2。

图3.2-2  焚烧炉停炉时的臭气控制方案

（4）垃圾渗沥液收集池

在垃圾卸料大厅下方垃圾池端头处设垃圾渗沥液收集间。渗沥液收集间紧靠垃圾池卸料侧，渗沥液收集间内靠垃圾池侧设渗沥液收集沟，收集沟旁边设走道，使得渗沥液可以进入垃圾渗沥液收集池。收集池内垃圾渗沥液通过渗沥液泵输送到厂区污水处理站集中处理。垃圾渗沥液间采用强制进排风，排风经风管通入垃圾池上部。

垃圾渗沥液收集间设有可燃气体自动检测和报警系统。

（5）垃圾吊车与抓斗

用抓斗和皮带将垃圾送至加料器入炉膛焚烧，垃圾抓斗起重机控制室设有密闭、安全防护的观察窗，采用全自动或半自动化设计。垃圾吊车由抓斗、卷起（吊上）装置行走与横移装置、给电装置、操作装置及投入量的计测装置等构成。

### 3.2.3  垃圾焚烧系统

项目垃圾焚烧系统包括垃圾给料系统、焚烧炉、点火及辅助燃烧系统。本项目采用机械炉排炉焚烧技术。

（1）进料系统

本系统是用垃圾抓斗起重机将垃圾投入料斗并将垃圾连续不断地、安全地输送到炉排上的系统，该系统主要由料斗、溜槽和给料器组成。

（2）焚烧炉

炉排上的垃圾通过活动炉排片的逆向运动而得到充分的搅动、混合及滚动；炉排片前端设计为角锥状，在炉排逆向运动时，更有利于垃圾的蓬松、着火和燃烧，同时可避免熔融灰渣附着；此外，采用逆推炉排相对于顺推炉排延长了垃圾在炉内的停留时间（在同等长度下比较），有利于垃圾的燃尽。科学合理的一、二次布风促进了生活垃圾的燃烧和燃尽。料层调节挡板能够很好的控制料层厚度，保证不同特性的垃圾均能在炉排上完全燃烧。

垃圾焚烧炉主要工艺参数为：燃烧室烟气温度＞850℃；垃圾在焚烧炉中停留时间1.5h~2.5h；烟气在燃烧室中停留时间≥2秒；焚烧炉渣热灼减率≤3%。

（3）点火及辅助燃烧系统

焚烧炉配2台点火燃烧器和3台辅助燃烧器，均使用柴油为燃料。

点火燃烧器是为了在焚烧炉启动时提高炉温而设置的。

辅助燃烧器是为了焚烧炉启动时提升炉内温度或当炉内温度降低时为保持适当温度而设置。

当炉内温度低于850℃，点火和柴油流量控制的运行模式都选择在自动模式时，辅助燃烧器的点火程序控制器开始动作，然后在最小燃油状态下点火。在试车时已预先依据炉内压力和温度的实际变动调整好柴油流量的增加速度，当炉内温度低于850℃，辅助燃烧器启动以提高炉内温度，在焚烧炉能够以适当的温度连续运行时，柴油流量逐渐降至最小流量，直至辅助燃烧器自动熄火。

### 3.2.4  垃圾焚烧余热利用（发电、供热）系统

在垃圾焚烧过程中产生的大量废热，使焚烧炉燃烧室产生烟气温度高达850～1000℃，设有余热锅炉回收垃圾燃烧产生的热能。

余热锅炉主蒸汽参数采用中温中压参数，即锅炉出口主蒸汽参数压力为4.0MPa，温度为400℃。

（1）发电

由余热锅炉带动1台10MW发电机产生电能。

（2）供热

本工程将作为乾县集中供热热源的一部分，采暖蒸汽通过管道外送至规划的热力站，经换热设施及城市供热管网供给热用户，蒸汽凝结水回收处理。

本项目将作为应急热源在汽机侧预留最大抽汽量约为10t/h的抽汽，此部分抽汽可满足约7MW的采暖热负荷，预计最大供热面积约为15.6×104㎡（采暖热指标暂按45W/㎡）。

### 3.2.5  烟气净化系统

本项目可研提出烟气净化采用“炉内SNCR法脱硝+旋转喷雾半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”的方式。烟气净化系统工艺流程图见图3.2-3。

烟气在焚烧炉炉膛内实现SNCR（尿素溶液）脱硝处置后，烟气进入烟气净化装置，在反应塔内进行降温以及脱酸。将消石灰以粉末状态喷入反应塔中。烟气与喷入的水雾和消石灰粉末充分接触并产生中和作用，完成酸性气体的脱除，脱除烟气中的氯化氢、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫等酸性气体，一部分的反应物和灰尘沉降到反应塔底部排出。喷入脱酸反应塔内的水分在高温下蒸发，降低了烟气的温度，使上述反应更加强烈，提高烟气净化效率将石灰浆喷入反应塔，利用雾化器将水以雾滴状态由压缩空气喷入。经初步净化的气体入布袋除尘器前的烟道内喷入活性炭和消石灰，在布袋除尘器中，反应剂和活性炭被吸附在布袋表面，进一步与烟气中的未完全反应的酸性气体发生反应，以及吸附二噁英和重金属。通过过滤将烟气中细灰尘粒、中和剂及脱酸反应产物颗粒、吸附有二噁英类和重金属的活性炭颗粒等捕捉下来，再以压缩空气脉冲清灰方式清除，烟气经引风机的抽引，通过高80m套筒式钢内筒烟囱排入大气。

图3.2-3  烟气净化系统工艺流程图

去除酸性成分的化学反应方程式如下：

SO2＋Ca(OH)2 =CaSO3+H2O

Ca(OH)2+SO3=CaSO4+H2O

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

### 3.2.6  灰渣处理系统

（1）炉渣

大部分炉渣被推至燃烬炉排，落进出渣机。从炉排间隙中落下的漏渣，经过炉排下部渣斗和溜管被引入炉排漏渣输送机，由该输送机送到落渣管溜管、落入出渣机。炉渣和漏渣由水冷式出渣机冷却，而后被出渣机推进渣坑，渣坑中的炉渣由抓斗起重机放至运渣车，送至炉渣处理车间综合利用。

（2）飞灰

输送：布袋除尘器捕集的飞灰经电动锁气器卸灰后分别卸入两台埋刮板输送机，再经转运去灰仓的公用埋刮板输送机。喷雾反应器卸出的飞灰经电动锁气器后卸入反应塔下埋刮板输送机，再经转运去灰仓的公用埋刮板输送机。公用埋刮板输送机将锅炉焚烧线布袋除尘器、喷雾反应塔各处捕集的飞灰多点收集后输送到灰仓边的2台斗式提升机内，经过斗式提升机向灰仓卸料。环评建议飞灰应采用密闭装置进行转运。

稳定和固化：本技术的作用原理是，通过与飞灰搅拌混合，无机药剂与飞灰均匀接触，并在碱性环境中形成自然界的磷盐矿物质如磷灰石晶体等，该物质对铅、镉、锌等有非常强的吸引力。当飞灰中所含铅、镉等重金属遇水溶解渗出，接触药剂形成的磷灰石后，将被其吸附，并会产生取代磷灰石物质中的钙元素，发生沉淀反应、络合反应而形成较为稳定、无害、溶解度极低的络合式含铅、镉等磷盐矿物质，经过包容和固化，从而达到重金属稳定化的目的。

本项目飞灰药剂投加量比例约为3%，加水量比例约为20%，水泥用量比例约为10%，稳定化处理后增重35%左右。飞灰稳定化系统中灰仓总容量设计值为60m3，可保留约3天的灰量。药剂仓容量设计值为10m3，可存储20 天的药剂用量。本系统设有飞灰仓、药剂仓、混炼机和相应的输送设备，设置一条稳定化处理生产线，处理能力为6t/h，单线每天运行3小时即可满足处理量要求。

灰仓中的飞灰经旋转卸灰阀卸至螺旋输送机至飞灰称重斗；稳定化药剂经螺旋输送机送至药剂称重斗；水经水泵送至水称重斗，水泥经输送机送至称重斗。药剂、灰、水、水泥按上述比例混合后进入混炼机搅拌，再送至飞灰养护车间养护，待检测合格后，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）后（重金属、二噁英含量、含水率），运送至乾县生活垃圾填埋场专区填埋处置；如不能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），将作为危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）进行贮存，并重新进行稳定化处理。

### 3.2.7焚烧炉的监控系统

焚烧炉采用全自动化的监控系统，监测垃圾接收、输送、焚烧、烟气处理等各环节运行情况，以保证焚烧炉正常运行，并设烟气在线监测系统，确保烟气达标排放。

### 3.2.8污水处理系统

厂区污水处理站依托乾县农林生物质焚烧发电项目，采用“预处理+上流式厌氧复合床(UASB)+膜生物反应器(MBR) +两级网管式反渗透（STRO）”的组合工艺，对厂区产生的渗沥液、各类冲洗水、生活污水进行处理。经处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）要求后，可用于循环水补充水及锅炉排污用水等，浓缩液用于炉内回喷及除渣机、输渣机用水。

多余的循环水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入污水管网进入乾县污水处理厂处理。

工艺流程简述：垃圾池渗沥液、垃圾卸料平台冲洗水含固量和悬浮物高，此股废水首先进入格栅除渣后再进入调节池。生活污水经化粪池处理后一并进入调节池。

调节池出水由提升泵提升至厌氧反应器进行厌氧生化反应。经过一定时间的厌氧反应，使高浓度的渗沥液得到一定程度的降解，大分子有机物被分解成为易降解的有机物或完全降解，生成甲烷、水等小分子无机物质，为后续好氧生化工艺处理提供很好的进水条件。厌氧采用UASB厌氧反应器。厌氧出水进入外置式膜生物反应器（MBR），去除可生化有机物及进行生物脱氮。

经过外置式MBR处理的出水进入两级网管式反渗透（STRO）进行深度处理，以去除残留的难降解有机物，同时进一步降低色度。

沉淀池、UASB以及生化法的污泥排入污泥浓缩池，由脱水机脱水后污泥含水率约80%，泥饼送入焚烧炉内焚烧处理。

污水处理系统臭气经收集送垃圾池顶部，最终作为一次风进入焚烧炉内。厌氧产生的沼气正常情况下进入机组燃烧，同时也可通过负压管道进入渗滤液处理站配套的小型应急燃烧火炬。

图3.2-4   污水处理站处理工艺流程图

### 3.3  污染物排放情况

#### 3.3.1  环境空气污染物排放情况

本工程正常工况下废气排放情况汇总见表3.3-1。

表3.3-1        正常工况下废气排放情况汇总表

| 序号 | 污染源 | 烟气量Nm3/h | 主要 污染物 | 产生量 | 产生浓度mg/m3 | 处理 效率 % | 排放量 | 排放浓度 mg/m3 | 排放标准（1小时均值） mg/m3 | 排放参数 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| G1 | 焚烧炉烟气 | 标态干烟气量：96128.6 Nm3/h； 标态湿烟气量：106240.7 Nm3/h | 烟尘 | 480.64kg/h | 5000 | ≥99.7 | ≤1.45 kg/h | ≤15 | 30 | 80 | Φ2.2 | 150 | 炉内SNCR法脱硝（预留SCR位置）+旋转喷雾半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘 |
|  |  |  | SO2 | 28.84kg/h | 300 | ≥75 | ≤7.21 kg/h | ≤75 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | HCl | 76.90kg/h | 800 | ≥95 | ≤3.85 kg/h | ≤40 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 36.53kg/h | 380 | 50 | 18.27 kg/h | 190 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | CO | 4.81 kg/h | ≤50 | / | ≤4.81 kg/h | ≤50 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及 其化合物 | 0.5 kg/h | 5 | ≥99 | ≤0.005 kg/h | ≤0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉、铊及其化合物 | 1.0 kg/h | 10 | ≥99 | ≤0.010 kg/h | ≤0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 9.7kg/h | 100 | ≥99 | ≤0.097 kg/h | ≤1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二噁英类 | 0.48mg TEQ/h | 5ngTEQ/m3 | ≥98 | ＜0.010mg TEQ/ h | ＜0.1ngTEQ/m3 | 0.1ngTEQ/m3 |  |  |  |  |
| G2 | 食堂油烟 | / | 油烟 | / | 13mg/m3 | ≥85 | / | ≤1.95mg/m3 | 2.0mg/m3 | / | 高效静电油烟净化装置 |
| 无组织废气 | 消石灰仓 | 粉尘 | 9.6 | / | 99 | 0.10 | / | 1.0 mg/m3 | Φ4.5m，高6.5m | 袋式除尘 |
|  | 灰仓 | 粉尘 | 7.2 | / | 99 | 0.072 | / |  | Φ7m，高20m |  |
|  | 垃圾池 | H2S | 0.005 | / | 90 | 0.0005 | / | 厂界标准值H2S 0.06 mg/m3；氨1.5 mg/m3 | 长×宽×高：34.5 m×28 m×11m（地下6m） | 一次风风机从设置在垃圾池上部的吸风口吸出，送入焚烧炉 |
|  |  | 氨 | 0.046 | / | 90 | 0.0046 | / |  |  |  |
|  | 渗滤液收集池 | H2S | 0.00015 | / | 90 | 0.000015 | / |  | 长×宽×高：5m×3m×3m（地下3m） | 通过设置在地面的臭气引风机引入垃圾池 |
|  |  | 氨 | 0.005 | / | 90 | 0.0005 | / |  |  |  |
|  | 厂区污水处理站 | H2S | 0.0054 | / | 90 | 0.00054 | / |  | 长×宽×高：32m×18m×4m | 通过臭气引风机引入垃圾池 |
|  |  | 氨 | 0.18 | / | 90 | 0.018 | / |  |  |  |

#### 3.3.2 废污水排放情况

工业废水、生活污水等废污水进行相应的处理，处理达标后回收利用，以节约用水。剩余的循环水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入污水管网进入乾县污水处理厂处理。

#### 3.3.3 固体废弃物

营运期间固体废物分为炉渣、飞灰、废水处理污泥、生活垃圾、废活性炭、废布袋、废机油。

表3.3-8  固废排放汇总表  单位：t/a

| 序号 | 名称 | 产生量 | 排放量 | 类别 | 排放规律 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 炉渣 | 33600 | 0 | 一般工业固废 | 连续 | 综合利用 |
| S2 | 飞灰 | 7024.5 | 0 | 危险废物HW18 | 连续 | 厂内贮存以及运输按照危险废物管理，稳定化处理后送乾县生活垃圾填埋场，处置途径具有豁免条件 |
| S3 | 污泥 | 1277.5 | 0 | 一般工业固废 | 间断 | 返回焚烧炉焚烧处置 |
| S4 | 生活垃圾 | 21.2 | 0 |  | 连续 | 焚烧炉焚烧处置 |
| S5 | 废活性炭 | 9.68 | 0 | 一般工业固废 | 间断 | 返回焚烧炉焚烧处置 |
| S6 | 废布袋 | 13.4 | 0 | 危险废物HW18 | 间断 | 送有资质单位处理 |
| S7 | 废机油 | 1.5 | 0 | 危险废物HW08 | 间断 | 送有资质单位处理 |

#### 3.3.4 噪声

本项目产噪设备主要为风机、汽轮机、发电机、搅拌机、通风机等，噪声级值为80～95dB(A)，针对不同声源采用选用低噪声设备、厂房隔声、安装消声器等不同措施。项目主要噪声源的源强及分布情况见表3.3-3。

表3.3-3  本工程主要声源设备声压级一览表  单位：dB(A)

| 编号 | 噪声源 | 产噪设备 | 台数 | 运行特征 | 单台设备噪声值 | 噪声源监测位置 | 噪声治理措施 | 声源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 锅炉房 | 一次风机 | 1 | 连续 | 90 | 进风口前离 3m | 1、采用低噪设备；2、风机进气管路安装消声器；3、厂房隔声。 | 面声源 |
| N2 |  | 二次风机 | 1 | 连续 | 90 | 进风口前离 3m |  |  |
| N3 |  | 炉排冷风机 | 1 | 连续 | 85 | 进风口前离 3m |  |  |
| N4 |  | 炉墙冷却风机 | 1 | 连续 | 85 | 进风口前离 3m |  |  |
| N5 |  | 焚烧炉 | 1 | 连续 | 80 | 距离 1m |  |  |
| N6 | 汽机房 | 汽轮机 | 1 | 连续 | 90 | 距离 1m | 1、采用低噪设备；2、汽轮机、发电机自带隔声罩；3、厂房隔声。 | 面声源 |
| N7 |  | 发电机 | 1 | 连续 | 90 | 距离 1m |  |  |
| N8 | 烟气净化间 | 鼓风机 | 1 | 连续 | 90 | 进风口前离 3m | 1、采用低噪设备；2、厂房隔声。 | 面声源 |
| N9 | 空压机房 | 空气压缩机 | 1 | 连续 | 95 | 距离 1m | 1、采用低噪设备；2、厂房隔声。 | 面声源 |
| N10 | 飞 灰固化 | 搅拌机 | 1 | 连续 | 90 | 距离 1m | 1、采用低噪设备；2、厂房隔声。 | 面声源 |
| N11 | 脱硫浆液制备 | 制备罐搅拌器 | 1 | 连续 | 90 | 距离 1m | 1、采用低噪设备；2、厂房隔声。 | 面声源 |
| N12 | 灰仓库顶 | 通风机 | 1 | 间断 | 85 | 距离 1m | 1、采用低噪设备。 | 面声源 |
| N13 | 锅炉排汽 | 1 | 间断 | 105 | 距离 1m | / | 点声源 |

## 3.4 环保投资

本项目的环保设施投资及总投资情况见表3.4-1。

本项目总投资27027万元，其中环保设施投资总额为5868万元（除去乾县农林生物质焚烧发电项目共用部分，该部分已在乾县农林生物质焚烧发电项目计算），环保投资占总投资的21.7%。由于本项目属环境民生项目，通过焚烧处理技术解决当地垃圾处理出路问题，项目本身即为环保项目，总投资对于外界也是环保投资。

表3.4-1      环保设施及污染防治投资估算表      单位：万元

| 项目 | 内容 | 投资额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 治理 | 焚烧烟气治理 采用“炉内SNCR 脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺 | 脱硝系统 | 490 |  |
|  |  | 脱硫、除重金属及二噁英系统 | 2043 |  |
|  |  | 袋式除尘器 | 33 |  |
|  |  | 焚烧烟气在线连续监测系统 | 55 |  |
|  |  | 烟囱 | 223 | 与乾县农林生物质焚烧发电项目共用，已列入乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化装置 | 2 |  |
|  | 除臭 | 卸料门 | 23 |  |
|  |  | 臭气综合处理装置 | 220 |  |
| 废水 治理 | 厂区污水处理站 | “预处理+上流式厌氧复合床(UASB)+A/O+膜生物反应器(MBR) +两级网管式反渗透（STRO）”处理工艺 | 2301 | 与乾县农林生物质焚烧发电项目共用，其中363万元已列入乾县农林生物质焚烧发电项目 |
|  | 初期雨水收集系统 | 初期雨水收集池 | 22 |  |
| 固体废物处理 | 除灰输送系统 | 375 |  |
|  | 飞灰稳定化系统 |  |  |
|  | 灰仓 |  |  |
|  | 除渣输送系统 |  |  |
| 地下水防治 | 防渗处理（垃圾库、渗沥液收集池、调节池、飞灰固化车间、事故池、柴油罐区等） | 428 |  |
|  | 地下水水质监测井 | 4 |  |
| 噪声治理 | 空压机、各种泵等 | 建筑隔声、减振等 | 107 |  |
|  | 燃烧空气系统 | 消声器 |  |  |
|  | 发电机组 | 建筑隔声、减振等 |  |  |
|  | 冷却塔 | 冷却塔落水消能 |  |  |
| 绿化 | 绿化 | 27 |  |
| 环境风险 | 事故池 | 15 |  |
|  | 初期雨水收集池 | 5 | 与乾县农林生物质焚烧发电项目共用，已列入乾县农林生物质焚烧发电项目 |
| 环境监理费用 |  | 60 |  |
| 公众监督 | 厂门口竖立公共电子屏 | 20 |  |
| 施工期环保投资 | 含化粪池、沉砂池、临时排水沟、抑尘措施、生活垃圾收集等 | 6 |  |
| 合计 | / | 6459（除去乾县农林生物质共用部分后为5868） |  |

# 4  建设项目周围环境现状调查

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地形地貌

南连兴平、武功，北邻永寿。梁山屏倚北部，三河（泔河、漠谷、漆水）从县境东、中、西三个部位由北向南流经北、中部地区。乾县地貌形态有山地、丘陵、黄土高原和河谷阶地，全县西北高而东南低。项目所在地位于关中盆地位置见图4.1-1，关中盆地地形地貌见图4.1-2。

图4.1-1  关中盆地自然地理位置图

图4.1-2  关中盆地地形地貌图

乾县地处陕北黄土高原南缘与关中平原的过渡地带。梁山屏倚北部，三河从县境东、中、西三个部位由北向南流经北、中部地区。全境西北高而东南低，按地形可分为南部黄土台塬、中部山前洪积扇平原、北部丘陵沟壑区三个地形地貌单元。本项目位于山前洪积扇平原。

### 4.1.2气候气象

（1）气象站选择

项目采用乾县气象站（57035）资料，该气象站1958年10月1日建站，原为国家一般站，2007年1月1日调整为国家气象观测站二级站。该气象站曾于1966年7月1日迁站1次，由乾县城关公社开父村迁至陕西省乾县城关公社青仁村“乡村”。乾县气象站地面观测开始日期1958年10月1日，开始时观测项目有地温、云、天、压、温、湿、风、降水、日照、冻土、蒸发。2007年1月1日自动气象站正式投入业务运行。

乾县气象站地理坐标为东经108.23度，北纬34.55度，海拔高度637m，该站距离本项目约5.2km，是距项目最近的国家气象站，且该气象站与厂址距离较近，二者地理特征基本一致。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，乾县气象站常规气象观测资料可以反映本工程所在区域气候特征，可用于本工程环境影响评价。

（2）气候特征

乾县属温带大陆性季风气候，冬冷夏热，春秋温暖，四季分明。乾县近20年（1997-2016年）平均气温12.7℃，最热月（7月）平均气温26.4℃，最冷月（1月）平均气温-8.3℃，极端最高气温40.3℃（2006年7月），极端最低气温-15.2℃（2016年1月）；多年平均气压943.6hPa；多年平均降水量527.4mm，最大年平均降水量784.4mm（2011年），最少年降水量仅288.8mm（1997年），日最大降水量117.3mm(2007年8月9日)，降水主要出现在6-9月；多年平均蒸发量1454.8mm；多年平均相对湿度66%，日照时数1961.3h，多年平均风速1.3m/s，最大风速16.0m/s（2001年3月3日），年平均大风日数2.1天。

乾县累年气象资料（1997-2016年）见表4.1-1。

表4.1-1    乾县累年气象资料（1997-2016年）

| 项目 | 单位 | 数值 | 发生日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均气温 | ℃ | 12.7 |  |
| 最热月平均气温 | ℃ | 26.4 | 7月 |
| 最冷月平均气温 | ℃ | -8.3 | 1月 |
| 极端最高气温 | ℃ | 40.3 | 2006-7 |
| 极端最低气温 | ℃ | -15.2 | 2016-1 |
| 平均相对湿度 | % | 66 |  |
| 年平均降水量 | mm | 527.4 |  |
| 最大年降水量 | mm | 784.4 | 2011年 |
| 最少年降水量 | mm | 288.8 | 1997年 |
| 一日最大降水量 | mm | 117.3 | 2007-8-9 |
| 年平均蒸发量 | / | 1454.8 |  |
| 平均气压 | hPa | 943.6 |  |
| 平均风速 | m/s | 1.3 |  |
| 最大风速 | m/s | 16.0 | 2001-3-3 |
| 全年最大风频 |  | 静风 | 14.4% |
| 日照时数 | h | 1961.3 |  |
| 平均大风日数 | d | 2.1 |  |

（3）多年风频特征统计

根据乾县近20年（1997-2016年）的风频统计（见表4.1-2），乾县风向频率统计值最高的是静风，达14.4%；除静风外，出现频率最高的风向为NW，次高风向为NNW，频率值分别为13.4%和10.5%。

表4.1-2    多年（1997-2016年）平均风频统计表（%）

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 10.3 | 8.9 | 4.3 | 3 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 13.4 | 10.5 | 14.4 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)对主导风向的统计原则，乾县WNW、NW以及NNW连续3个风向角的风频之和为30.8%＞30%，因此乾县地区的主导风向为WNW～NNW。近20年风向玫瑰图见图4.1-3。

图4.1-3    乾县多年风向频率玫瑰图

### 4.1.3 地表水概况

乾县境内有漆水河、漠谷河（当地又称漠西河）、泔河三条主要河流，三条河上均建有水库。水系图见图4.1-4。

漆水河干流上的羊毛湾水库是一座大（二）型水库，设计总库容为1.2×108m3，有效库容5220×104m3；中型水库有三座：一是建在泔河上游峰阳镇河段的杨家河水库，设计总库容为1725×104m3，正常蓄水位时，兴利库容为790×104m3；第二座是建在漠谷河中游的老鸦嘴水库，设计总库容为1830×104m3，有效库容为560×104m3；第三座是位于漠谷河下游的大北沟水库，设计总库容为3850×104m3，有效库容为2900×104m3。

漠谷河是漆水河最大的一级支流，渭河的二级支流，上游发源于永寿县麻亭镇，从北到南贯穿全县，流域长度为77km，流域面积484.4km2；多年平均径流量为1100×104m3。在漠谷河中游神坡塬村还建有乾陵水库，为小（一）型水库。老鸦嘴水库和大北沟水库是羊毛湾水库的调蓄水库，通过羊毛湾干渠，把羊毛湾水库水量引到老鸦嘴水库和大北沟水库存蓄。

本项目约1.3km为泔河。泔河属泾河一级支流，渭河二级支流，发源于永寿县永平乡高泉山（俗称罐罐沟），由西北向东南，流经永寿、乾县、礼泉，于烽火镇崖底高家汇入泾河，全长81km，流域面积1136 km2。其中乾县段长32km。泔河常流量0.4 m3/s,最大流量950m3/s，年径流量630.72万m3。乾县境内常流量0.1m3/s，最大流量800m3/s。

图4.1-4  项目所在区域水系及流域范围图

### 4.1.4  区域环境水文地质特征

#### 4.1.4.1  气象水文

乾县属于温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，年平均气温13.1℃，无霜期为224天，年平均降雨量573～590mm。冬季干燥寒冷，常有冬旱。春季气温渐高，为冷暖交替季节，冷空气活动频繁，气温变化大，雨水不均。夏季炎热，雨量集中，降水强度大；但降水分布不均，亦常有夏旱伏旱。秋季温和、湿润，多连阴雨。由于境内地貌特点、气候差异等原因，气温东南稍高，西北偏低。

乾县境内三河（泔河、漠谷河、漆水河）从县境东、中、西三个部位由北向南流经北、中部地区，其中漆水河、漠谷河属渭河水系，泔河属泾河水系（本项目所处水系）。三条河流皆为季节性河流，是乾县的主要地表水源，流域分布以黄土沟壑区为主。全县约有深井、辐射井1128眼，每年可开采地下裂隙水和承压水约3160万m3，库井综合有效灌溉面积52万亩。

### 4.1.4.2  区域地质条件

#### 4.1.4.2.1  地质构造

乾县境内地质构造经古生代寒武、奥陶纪时期海水侵入，中经地壳颤动，变化颇大。乾县境内地质构造单元，北部属鄂尔多斯地台南缘褶皱带，中南部属渭河断陷盆地。

拟选厂址位于陕西关中盆地的中部，在大地构造上属于渭河断陷盆地。渭河断陷盆地是奠基在中生代构造隆起背景之上的新生代断陷盆地。盆地夹峙于鄂尔多斯地台及秦岭山地之间。鄂尔多斯地台与秦岭山地自始新世以来不断抬升，而盆地本身却在不断地下沉，并接受了厚达7000m的新生代河湖相沉积，其中第四系的堆积物厚度可达1352m。

盆地的构造运动以继承性升降运动为主，由于升降运动所表现的地域不均匀性和运动速率快慢差异的时段性的特点，从而使盆地内部的断裂构造十分发育。本区域地质构造总体上以东西向新生代继承性活动断裂为主，北西向为辅，主要发育的大断裂有：渭河断裂；礼泉—富平断裂；口镇—关山断裂；临潼—长安断裂；陇县—歧山—马召断裂；乾县—蒲城断裂；泾阳—渭南断层等（见图4.1-9）。

本区域大量的地质资料表明，渭河断陷区是一个被断裂构造复杂化至今尤为强烈的地区。

图4.1-9  区域地质构造与地震震中分布图

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟选厂址区的地震动峰值加速度值为0.15g，对应地区地震基本烈度为Ⅶ度；地震动反应谱特征周期为0.45s。

#### 4.1.4.2.2  地层岩性

工程周边区域出露主要地层岩性特征如下：

乾县北部浅山丘陵沟壑：地层基座主要是古生代奥陶纪（O）石灰岩及二迭纪(P)页岩、沙岩，上面覆盖着新生代第四纪百余米以上的风成黄土。各种岩石，如灰岩、泥灰岩、页岩、沙岩，呈东西带状分布。由于风力及流水冲刷切割，在五峰山、乾陵、方山及漠谷河郎沟段，泔河南北村段，漆水河龙岩寺段有不少岩石裸露点。

中部山前洪积扇平原：地层组成以河湖相沉积为主。一般地表以下50～70m为次生黄土，再下至200m左右为黏土。漠谷河、泔河河口和白马沟、豹峪沟、邓家沟、龙堑沟等沟口下缘有较明显的近期黄土洪积物，呈扇状堆积。

南部黄土台塬：地质基座属渭河断陷盆地，地层以河湖相沉积为主。上层为厚约百余米的新生代第四纪风积黄土，100～250m深处含有数层中、粗、细沙和亚黏土，300～500m为黏土及沙卵石层。

### 4.1.4.3  区域水文地质条件

#### 4.1.4.3.1  地下水类型及其富水性特征

乾县地下水在气候、地形、地质构造三个方面因素的控制下，形成了北、中、南三个不同的水文地质分区。中部洪积扇地下水源丰富，南部黄土台原次之，北部浅山丘陵沟壑贫弱。

北部浅山丘陵沟壑区：本区水文地质条件依地段的不同而各有所异。在泔河以西，沟谷异常发育，降水多从沟谷排泄，少量渗入地下，地下水富水性较弱。在注泔镇附近，由于断裂构造作用，在该区域积累了一定的第四系沉积物，该区域含有少量孔隙裂隙水，涌水量约为4~5m3/h。在黄土丘陵由于黄土层底部无良好隔水层，地下水多被下伏石灰岩疏干，第四系松散层中基本无水；在沟谷附近，含水层中潜水部分被夹泥灰岩或页岩阻挡，以泉水形式溢出，泉流量在0.07~1.0m3/h之间，泉水排泄快，储量少，随降水与干旱程度而变化。

中部洪积扇区：本区潜水属孔隙裂隙水，埋深一般在10～30m之间，泔河、漠谷河沿岸局部地段在40～50m之间，周城一带洼地埋深小于10m。含水层岩性以黄土为主，中间夹有1～3层亚沙土，总厚度不超过15m。由于含水层的分布不均，富水程度不同，可分四个富水等级：①极强富水区。单井出水量每日大于3000m3，分布于漠谷两侧的周城、杨汉及大杨乡王乐一带，潜水埋深5～25m。②强富水区。单井出水量为每日1000～3000m3，分布于临平镇、邵剡、中曲村一带，水位埋深12～25m。③中等富水区。单井出水量每日500～1000m3，分布于县城南部的长留、阳洪、大杨乡一带，水位埋深12～35m。④弱富水区。单井出水量每日100～500m3，主要分布在洪积扇后缘斜坡地带（乾陵乡南，阳洪乡北），水位埋深在30～50m之间。

南部黄土台塬区：本区潜水属孔隙裂隙水，水位埋深变化较大，一般为50～80m，个别洼地（薛梅坊）小于30m，上座（村）一带可达100m以上。含水层岩性为上更新统或中更新统黄土，中更新统黄土是主要含水层。单井出水量每日小于100m3。由于黄土层越往下土壤越密，呈板状钙质结核层相应增多，故垂直渗透能力越往下越差，富水性相应变弱。

#### 4.1.4.3.2  地下水补给、径流及排泄条件

地下水的补给、径流、排泄取决于所处的自然环境，包括地形、地层、构造等，并受气象、水文及人为因素影响。

（1）地下水的补给

区域地下潜水的补给来源主要有大气降水、渠道渗漏、灌溉回归水以及地下径流补给。

区域内地表岩性为垂直节理发育的黄土，有利于大气降水的入渗补给。大气降水入渗补给地下水的量取决于降水量、降水强度、降水持时、地下水埋深、包气带地层、地形等多方面因素。区内地形起伏较大，在塬间洼地或其他水位埋深浅的地方，有利于降水的渗入补给，反之，在潜水位埋藏深的地方，地下水补给量减少。

区域内由水库、渠道组成的干渠、支渠等渠系遍布全区，其中部分灌溉网底部未衬砌或衬砌不完全，从渠首到灌地，渗漏量较大，同时区内灌溉用水（渠灌、井灌）除一部分被蒸发及植物吸收外，还渗入一部分，对区内地下水进行了入渗补给。

区域内地下水径流总体方向自西北向东南流动，区内北部浅山丘陵沟壑区地势相对较高，地下水除溢流地表外，该区未被切割或沟谷下切深度不够处地下水转为潜流，成为南侧洪积扇区地下水的补给来源。

（2）地下水的径流

地下水的径流主要受地质构造、地形地貌和岩性的综合影响。区域内地下水的流向与地形基本一致，总体趋势是由西北向东南径流运动。在北部地区，潜水由山前向南，途经洪积扇边缘、黄土台塬，流向渭河阶地，后径流向南，最终排泄于渭河。在山前洪积扇的泔河、漠谷河及其沟谷两岸，由于下切作用加强，地下水大量排泄至沟谷河流。在北部山前地段，地下水水力坡度较大，径流条件较好，地下水主要为低矿化度淡水；在洪积扇前缘及黄土台塬，由于地势平坦，大量接受大气降水、渠水、灌溉回归等入渗补给，地下水水位抬高，水力坡度变缓，径流条件相对较差，地下水矿化度随之升高。

（2）地下水的排泄

区域地下水的排泄方式主要是侧向径流、冲沟排泄、人工开采、泉水溢出及蒸发排泄。在中部洪积扇区及南部台塬区地下水侧向径流排泄流向下游；在区内发育的冲沟段发生冲沟排泄，最终汇集到地表河流之中；沟谷内多处地下水以泉水形式溢出，在沟底汇成地表径流，沿沟底流向河流，补给地表水；区内人工开采排泄主要是通过分布在村镇附近的机井、灌溉井开采地下水，供村民生活用水及生产灌溉使用；地下水的蒸发量与蒸发强度、地下水埋深、土壤质地和气候条件等有密切关系，在地下水埋藏较浅的地区，蒸发量较大。

#### 4.1.4.3.3  地下水化学特征

区内孔隙裂隙水水化学类型相对简单，阳离子成份以Ca2+、Mg2+为主，其次为Na+，阴离子成份主要为HCO3-，其次为SO42-。在丘陵区地下水径流条件较好，为低矿化度淡水，山前洪积扇区，地下水径流条件变差，矿化度逐渐增高，黄土塬区地下水埋藏较深，地下水属于软水，沟谷中地下水总硬度较高，属于微硬水。

#### 4.1.4.3.4  地下水动态特征

区域地下水动态，主要受降水和井、渠灌溉因素的影响。目前，由于渠道灌溉网的形成及大面积灌溉（包括井灌、渠灌），已破坏了地下水的自然动态变化规律，在动态类型上，逐渐接近开采动态类型。开采区地下水动态受开采量影响较大，春灌期地下水位从3月开始下降，6月夏灌，地下水水位继续下降，使枯水位期延长，到9月或10月，地下水水位开始回升。

#### 4.1.4.3.5  地下水开采利用现状

乾县城区由县自来水厂供水和城区的自备水源井供水。乾县农村人口主要分布在川塬地带，人口居住相对分散，结合地区实际情况，农村生活供水采取集中供水和分散供水的方式解决，部分地区（如上旦村）地下水为高氟水，采取接入城区自来水供水。农村集中供水主要是通过机井开采浅层地下水，分散式供水主要分布在河流沿岸部分河段，主要是手压井，此外，还有部分利用泉水或通过人工运载来解决用水问题。

### 4.1.5  评价区环境水文地质特征

#### 4.1.5.1  地层岩性

根据拟选场地附近“乾县唐宫国际大酒店”（厂区西南2km）钻孔所揭露岩土工程资料，并结合已收集的区域相关资料，评价区出露的地层主要为第四系全新统（Q4）黄土状土～中更新统（Q2）黄土类土，中间夹有多层古土壤，总厚度大于100m。评价区地层分布由新到老情况如下：

（1）全新统（Q4）

主要为耕土层（Q4ml），在评价区表层均匀分布，颜色为褐色，稍湿，土质不均匀，松散。该层表层分布厚约0.5m～0.7m。

（2）上更新统乾县组（Q3）

主要为上更新统风积黄土层（Q3eol）。在评价区内均匀分布，岩性为褐黄色、淡黄色黄土，稍湿～湿，硬塑，夹有古土壤，土质不均匀。该层底部一般钙质结核很少或零散分布，黄土岩性疏松，管状孔隙比较多，见虫孔、及大孔隙。

古土壤夹杂在风积黄土层中，呈棕红～红褐色，稍湿～湿，硬塑，土质不均匀，呈碎块状结构，局部含粘性土团块。厚度一般在1.3～2.0m。

（3）中更新统泄湖组（Q2）

该组在评价区下伏地层均匀分布，上部为风积层（间雨期堆积），中间夹杂1~2层古土壤；下部为洪积层及冲击层（雨期堆积）。分别描述如下：

①中更新统风积层（Q2eol）

岩性为黄色、褐黄色黄土，土体比较密实，夹杂多层古土壤。岩层垂直节理及管状孔隙均较发育，局部粘粒含量较高，含粘性土团块或姜结石。在局部可见垂直节理中充填有次生石膏晶体。

古土壤为棕红～红褐色，土质较均匀，钙质层较薄，多呈板状。土层含姜结石，含量在10%～30%不等，古土壤厚度2.0～5.0m不等。

②中更新统冲、洪积层（Q2al+Q2pl）

岩性上部为亚粘土、亚砂土，下部夹杂砂砾石、细砂及粘土，常呈灰黄色，厚度一般在20~40m之间。

#### 4.1.5.2  评价区水文地质条件

#### 4.1.5.2.1  地下水类型及其富水性特征

评价区地下水类型为黄土孔隙裂隙潜水，赋存于风积黄土及冲洪积亚砂土中。由于黄土中的裂隙发育程度不均匀，其富水性亦有相应的变化，在垂直和水平方向上变化较大，由上而下，黄土垂直裂隙发育程度逐渐变差，富水性亦相应由强变弱。在上部黄土（Q3eol）中，管状孔隙多，垂直节理发育，岩性疏松，因此，透水性强。下部黄土（Q2eol）中，管状孔隙和垂直节理发育程度均比上部黄土（Q3eol）要差，故越往下黄土越密实，加之古土壤底部的钙质结核层多呈现板状，降低了黄土的垂直渗透能力，因此，下部的富水性明显减弱。

#### 4.1.5.2.2  地下水补给、径流及排泄条件

大气降水与田灌入渗是评价区内地下水的主要补给来源。地下水埋藏深度在10~30m之间。

评价区地下水流向与地形倾斜及区域地下水流向基本一致，区内总体地势是西北高东南低，第四系黄土孔隙裂隙水接受大气降水及北部径流补给后，总体流向为WN—ES，区内地形平坦、开阔，水力坡度较小，径流条件差，径流较为缓慢。在黄土台塬两侧，由于冲沟发育，地下水在由北向南流动的同时向两侧冲沟流动，最终补给河流地表水。评价区地下水主要排泄方式为径流排泄，其次为蒸发排泄和人工开采。

#### 4.1.5.2.3  地下水化学特征

评价区位于水文地质单元径流区，根据水质分析结果，地下水化学类型以重碳酸钠镁型水（HCO3-Na•Mg）为主，溶解性总固体（总矿化度）577~1600mg/L。

#### 4.1.5.2.4  地下水动态特征

评价区内受地表水、地下水径流入渗影响，地下水高水位出现于5～7月，低水位在翌年1～2月，评价区年水位变幅约0.5～1.5m之间。

#### 4.1.5.2.5  地下水开发利用现状

评价区周边居民用水采用自来水供水，水源地位于项目区西北约5km阳峪镇，评价区周边存在零散机井、灌溉井等开采井，地下水埋深在10~30m之间，为浅部潜水，该部分水井主要用于农业灌溉。

#### 4.1.5.3  项目区包气带岩性结构及防污易污性

（1）场地区包气带岩性

场地内地形平坦，地层和评价区地层基本一致，地层自上而下依次由素填土（Q4ml）、第四系上更新统风积（Q3eol）黄土、古土壤和中更新统风积（Q2eol）黄土等构成。

（2）场地水文地质条件

项目场地区为中等富水性含水层，上部为黄土、亚粘土，疏松多孔，垂直节理发育，下部为砂质粘土及亚粘土质黄土，含钙质结核夹古土壤层，底部含砂砾石弱含水层，水质为低矿化度HCO3-Ca·Na型水。在场地区，浅层潜水含水层水位埋藏均较浅，水位埋深在20m左右；场地区包气带岩性为单一的黄土，根据区域经验值，黄土的垂直渗透系数介于2.89×10-4cm/s～5.79×10-4cm/s之间，表明包气带防污性能较弱。地下水位埋深较小、包气带防污性能较弱，因此建设项目场地的潜水含水层，属易污染潜水含水层，包气带防污性能“弱”。

## 4.2 生态环境质量现状

乾县境内的野生动物分为鸟类、哺乳类、鱼类、两栖类和爬行类，鸟类包括大雁、燕子、野鸭、鹤、大杜鹃、鸢、鹞子、鹌鹑、长尾雉、猫头鹰、乌鸦、喜鹊、画眉、黄鹂、麻雀、山雀、斑鸠、啄木鸟。哺乳类包括野免、老鼠、松鼠、黄鼠、狼、黄鼬、蝙蝠、猪獾。鱼类包括鲤鱼、草鱼、链鱼、鲫鱼、金鱼等。两栖类包括大蟾蜍、青蛙。爬行类主要有鳖、蛇、壁虎。

本项目拟建地周围为果园，种植有苹果、梨等经济作物。由于建设地点周边人类活动频繁，因此项目区周边以居民人工养殖的家畜、家禽为主。

## 4.3  环境空气质量现状

### 4.3.1环境空气质量达标区判定

（1）乾县环境质量达标判定

根据陕西省环境保护厅办公室于 2019年1月11日《环保快报》(说明：本报告采用未剔除沙尘天气影响数据编制)发布的 2018年1~12月全省环境空气质量状况，乾县2018年PM10年均值为86μg/m3、PM2.5年均值为49μg/m3、 SO2年均值为12μg/m3、NO2年均值为28μg/m3、CO第95百分位数浓度为1.7mg/m3、O3第90百分位数浓度为180μg/m3，其中PM10、PM2.5、O3超标，故乾县为大气环境质量非达标区。

（2）基本污染物环境质量现状评价

本次评价收集了乾县2018年全年的监测站监测数据（已剔除沙尘天气影响数据，部分日期由于设备故障、停电等原因导致无监测数据时采用线性插值法），监测因子的监测结果统计见表4.3-1。

表 4.3-1 乾县监测站监测因子统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20.0 | 达标 |
|  | 第 98 百分位数日均值 | 31 | 150 | 20.7 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 70.0 | 达标 |
|  | 第 98 百分位数日均值 | 60 | 80 | 75.0 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 84 | 70 | 120.0 | 不达标 |
|  | 第 95 百分位数日均值 | 184 | 150 | 122.7 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 49 | 35 | 140.0 | 不达标 |
|  | 第 95 百分位数日均值 | 111 | 75 | 148.0 |  |
| CO（mg/m3） | 第 95 百分位数日均值 | 1.7 | 4 | 42.5 | 达标 |
| O3（8h平均） | 第 90 百分位数 8h 平均质量浓度 | 180 | 160 | 112.5 | 不达标 |

根据上表统计结果可知，乾县2018年SO2、NO2的年均浓度及24小时平均第98百分位数均满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度和 24 小时平均浓度的限值要求；PM10、PM2.5的年均浓度及24小时平均第95百分位数均不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度和24小时平均浓度的限值要求；CO的24小时平均第95百分位数满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中24小时平均浓度的限值要求；O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日最大8小时平均浓度的限值要求。

### 4.3.2环境空气质量现状

本次现状监测2017年12月5~12月11日设6个监测点，监测结果如下：

SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012的二级标准；Pb满足《环境空气质量标准》GB3095-2012的二级标的年平均浓度限值准；Cd、Hg、As、Cr均未检出；H2S、NH3、HCl均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区标准；二噁英监测浓度均小于日本JIS标准0.6pg/m3 ，项目所在地区环境空气质量良好。

厂址区周围环境空气质量较好。

2018年11月8日~11月14日在苗圃对空气中的CO、HCl、氟化物；Hg、Cd、Tl、Sb、As、Pb、Co、Cu、Cr、Mn、Ni（均包括其化合物）；NH3、H2S、甲硫醇、臭气进行监测。

CO 小时平均浓度范围在0.4~1.0mg/m3，占标率范围4%~10%，日平均浓度范围在0.5~0.8mg/m3，占标率范围12.5%~20.0%，各监测点CO 小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度要求。

氯化氢小时平均浓度范围在ND~0.007mg/m3，占标率范围3%~14%，日平均浓度范围在0.0018~0.0053mg/m3，占标率范围12.0%~35.3%，氯化氢小时平均浓度和日平均浓度均能同时满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

氟化物小时平均浓度范围在ND~0.8mg/m3，占标率范围1.25%~4%，日平均浓度范围在0.19~0.43mg/m3，占标率范围2.7%~6.1%，，氟化物小时平均浓度和日平均浓度均能同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度要求。

Hg及其化合物、Cd及其化合物、Tl及其化合物、Sb及其化合物、Co及其化合物24小时平均值均未检出，As及其化合物、Pb及其化合物、Cr 及其化合物、Cu及其化合物、Mn及其化合物、Ni 及其化合物24小时平均值分别为0.0008~0.0029μg/m3、ND~0.026μg/m3、ND~0.012μg/m3、0.007~0.018μg/m3、0.019~0.099μg/m3、 ND~0.007μg/m3。

NH3 小时平均浓度范围在0.012~0.043mg/m3，占标率范围6.0%~21.5%， NH3 小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

H2S 小时平均浓度范围在ND~0.003mg/m3，占标率范围5.0%~30.0%， H2S 小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

甲硫醇小时平均浓度均未检出，满足《居住区大气中甲硫醇卫生标准》（GB18056-2000）最高允许浓度。

臭气监测值为＜10。

## 4.4  水环境质量现状

从项目区周边实测监测点的水质分析结果看出：1#森林公安警察大院硝酸盐、总硬度、溶解性固体和氯化物超标，超标原因可能为人为活动将污染物带入浅层地下水中，导致该监测点硝酸盐、总硬度、溶解性固体和氯化物呈不同程度超标；4#底旦村硝酸盐超标，也因人为活动将污染物带入浅层地下水中污染所致；1#~4#（所有监测点）中氟化物超标，为地质原因导致本区域氟化物天然背景值较高所致。除此外，各监测点中其他各项因子标准指数均小于1，各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，无污染物超标情况。

2018年11月10日在森林公安警察大队、上旦村、上陆陌村、底旦村对地下水中的铊、锑、钴、铜、镍进行监测。铊、锑、钴、铜、镍、铬均未检出。

## 4.5  声环境质量现状

本次环评在四个厂界各布设一个噪声监测点，共布设四个监测点。

声环境现状监测结果表明：本项目所在区域声环境质量现状较好，厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

## 4.6  土壤环境质量现状

由监测数据可知，厂区土壤中pH、铅、镉、汞、砷、铬、锌、铜、镍监测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，二噁英满足加拿大环境质量指导中4 ngTEQ/kg限值要求。项目拟建区域土壤环境质量现状较好。

厂区土壤中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd] 芘、萘、锑、钴监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准，铊、锰均监测其背景值。

厂区周边土壤中铅、镉、汞、砷、锌、铜、镍监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）中的农用地土壤污染筛选值中的其他标准；铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd] 芘、萘、锑、钴、铊、锰均监测其背景值。

## 5  环境影响预测及评价

## 5.1  运行期环境影响预测及评价

### 5.1.1  环境空气影响预测及评价

（1）本工程SO2、NOx、颗粒物等污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的标准中相应的标准限值要求。

（2）正常工况

项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为 PM10、 PM2.5。

①项目新增污染源正常排放下污染物 SO2、 NO2、 CO、 HCl、 NH3、 H2S、二噁英 1 小时平均浓度，SO2、 NO2、 PM10、 PM2.5、 CO、 Hg、二噁英日平均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；

②项目新增污染源正常排放下污染物 SO2、 NO2、 PM10、 PM2.5、 Hg、二噁英年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%。
    ③落实本次区域削减污染源后，项目污染源正常排放下 PM10、PM2.5预测范围内年平均质量浓度变化率 k≤-20%；项目污染源正常排放下 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO的日均浓度增值叠加现状浓度后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；HCl、NH3、H2S、二噁英的 1 小时浓度增值叠加现状浓度后符合环境质量标准。
    ④根据大气环境防护距离计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。但根据相关文件要求，项目厂界外设置不小于 300 米的环境防护距离。
    综上所述，正常排放情况下本项目对环境空气的影响可以接受。
  （3）非正常工况
   非正常工况时 SO2、NO2、HCl、PM10、NH3、H2S 以及二噁英对区域最大地面小时浓度贡献值较正常排放时明显增加，但小时贡献浓度仍满足对应标准限值要求。

### 5.1.2  地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要为渗沥液、车间清洁及冲洗排水、化学水处理系统高悬浮物废水、反渗透高含盐废水、余热锅炉排污水、冷却塔排水、生活污水和厂区污水处理站浓水。

废水中的渗沥液、车间清洁及冲洗排水、化学水处理系统高悬浮物废水和生活污水进入厂内污水处理站处理，处理后各污染物浓度《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求和《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）要求后，用于循环水补充水；余热锅炉排污水回用于循环冷却系统补充水；反渗透高含盐废水用于除渣机、输渣机用水，不外排；厂区污水处理站浓水用于回喷炉内，不外排；循环冷却水排水排入厂内回用水池回用，回用于景观水补充水、脱硫除尘用水、飞灰固化用水、道路浇洒、垃圾卸料平台冲洗用水等。多余的69.7m3/d的循环冷却水排入乾县污水处理厂处理。乾县污水处理厂扩容后处理规模为4.0万t/d，故本工程循环冷却水排入乾县污水处理厂从处理规模和处理工艺方面考虑是环境可行的。

非正常情况下，主要考虑渗沥液输送管道破裂，造成直接外排，渗沥液非正常排放为90m3/d，本次评价建议建设100m3事故池，可以储存渗沥液系统泄漏污水，以保证在事故情况下不向外环境直接排放污水。事故结束后，在保证不会导致污水处理系统负荷过载的情况下，将事故废水送入污水处理系统进行处理。因此，非正常情况下生产废水不会对地表水环境产生影响。

在采取上述措施的前提下，本项目所产生的废水对地表水环境影响可接受。

### 5.1.3  地下水环境影响分析

在设计采取的地下水防治措施条件下，正常工况防渗完好情况下厂址区厂区污水处理站污水池中污染物的渗漏不会对地下水水质造成影响；但在事故工况防渗破损情况下污染物的泄漏会在短时间内会对厂界范围内地下水造成一定的影响。

### 5.1.4  土壤环境影响分析

通过定量与定性相结合的办法，从不同影响途径分析项目运营对土壤环境的影响，项目区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设、采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。

### 5.1.5  声环境影响预测及分析

本工程正常运行时，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。因厂界周围200m噪声评价范围内无噪声敏感点分布，在此范围外，电厂运行产生的噪声已衰减至较低水平，故电厂运行对厂界周围声环境影响很小。

### 5.1.6  固体废弃物环境影响分析

运营期产生的固体废物为焚烧炉渣、飞灰、污水处理站污泥和生活垃圾等，炉渣属于一般工业固体废物，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行贮存、处置；飞灰按照《国家危险废物名录（2016年）》，飞灰属于危险废物HW18（772-002-18），其厂内贮存设施严格按照危险废物防渗要求进行设计施工，在经稳定化处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3节的规定后，运送至乾县生活垃圾填埋场填埋处理。若经有资质单位鉴别，不满足豁免条件时，对不合格飞灰在厂内按照危险废物临时暂存后，重新进行稳定化处理，满足豁免条件后运送至乾县生活垃圾填埋场填埋处理；污水处理系统污泥脱水处理后的泥饼，最终返回焚烧炉焚烧处置，不外排；生活垃圾统一收集后返回焚烧炉焚烧处置。

经过以上措施，本项目产生的固体废物可以实现废物的减量化、无害化，对周围环境基本不会产生影响。

## 5.2  施工期环境影响分析

施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填，石灰、水泥、沙子等建筑材料搬运、施工过程。

施工期的废污水主要来自施工生活区的生活污水和少量施工机械维修、清洗水，施工区废污水经沉淀池和旱厕处理。

施工期需动用大量的运输车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源也较多，在一定范围内会对周围的声环境产生影响。施工单位应合理安排施工时间，按要求尽量避免高噪声设备夜间施工。

# 6  污染防治对策

## 6.1  运行期污染防治对策

### 6.1.1  环境空气污染防治对策

本项目通过控制焚烧工况可以减少烟气中污染物生成，后端烟气采用 “选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+半干法中和脱硫脱酸+干法喷射+活性炭喷射+布袋除尘”工艺。

### 6.1.2  水污染防治对策

废水中的渗沥液、车间清洁及冲洗排水、化学水处理系统高悬浮物废水和生活污水进入厂内污水处理站处理，处理后各污染物浓度《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求和《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）要求后，用于循环水补充水；余热锅炉排污水回用于循环冷却系统补充水；反渗透高含盐废水用于除渣机、输渣机用水，不外排；厂区污水处理站浓水用于回喷炉内，不外排；循环冷却水排水排入厂内回用水池回用，回用于景观水补充水、脱硫除尘用水、飞灰固化用水、道路浇洒、垃圾卸料平台冲洗用水等。多余的69.7m3/d的循环冷却水排入乾县污水处理厂处理。

### 6.1.3  地下水污染防治措施

结合本项目地下水环境影响评价结果，针对可能发生的地下水污染，地下水防治以一般以水平防渗为主。针对场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的划分。

（1）重点防渗区：位于地下或者半地下的污染物存贮建筑物，污染物浓度较高，污染物泄漏后不容易被及时发现和处理。主要包括渗滤液处理间、渗滤液收集池、渗滤液沟道、垃圾池、燃油库区、初期雨水收集池、渣池。防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求。

重点防渗区防渗措施：构筑物混凝土采用抗渗等级P8混凝土，优选抗硫酸盐侵蚀能力强的水泥，同时加大池壁内侧钢筋保护层厚度。构筑物内壁增加一道渗透结晶防水液DPS防渗，构筑物外侧及零米下混凝土与土层接触部位采用高分子或SBS防水卷材，外加挤塑板防护层。构筑物底板及内壁采用改性聚脲耐磨防腐涂层防腐。

（2）一般防渗区：厂址区内可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的建筑区。主要包括污水收集管线、焚烧车间、出渣间、烟气净化间、汽机房、冷却塔、地磅房、循环冷却水池、化水间、综合水池、净水站、消防水池、卸料大厅、垃圾堆场、垃圾输送通道、飞灰稳定化车间、灰库、石灰仓等。防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求。

一般防渗区防渗措施：卸料大厅为多层结构，其中卸料平台采用金刚砂耐磨地面+混凝土密封固化剂，并考虑防水要求。其他一般防渗区构筑物，在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的，对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区：厂区内除上述以外的不会对地下水造成污染的区域。如绿化区、办公楼、停车场、门卫室、生活服务楼等。简单防渗区仅进行一般地面硬化即可。

表6.1-1  地下水污染防渗分区

| 项目 | 重点防渗区 | 一般防渗区 | 简单防渗区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包含建筑物 | 渗滤液处理间、渗滤液收集池、渗滤液沟道、垃圾池、燃油库区、初期雨水收集池、渣池。 | 污水收集管线、焚烧车间、出渣间、烟气净化间、汽机房、冷却塔、地磅房、循环冷却水池、化水间、综合水池、净水站、消防水池、卸料大厅、垃圾堆场、垃圾输送通道、飞灰稳定化车间、灰库、石灰仓等。 | 绿化区、办公楼、停车场、门卫室、生活服务楼。 |
| 特点 | 位于地下或者半地下的污染物存贮建筑物，污染物发生泄漏后不容易被及时发现和处理。 | 位于地上的污染物存贮建筑物，污染物发生泄漏容易被及时发现和处理；或对地下水危害性或风险程度相对较低的建筑区。 | 不存在污染源情况或污染物泄漏量很少可以忽略不计的。 |
| 防渗技术要求 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 | 一般硬化处理 |

### 6.1.4  土壤污染防治对策

对厂区内产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

工程建设时尽可能根据项目所在地地形特点及周边敏感目标的分布情况优化地面布局，对厂区内可能产生土壤污染的构筑物采取人工防渗、地面硬化、围堰等措施。工程场地范围内尽可能采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，防止或减少土壤环境污染。

### 6.1.5  噪声污染防治对策

该项目噪声污染源主要为风机、汽轮机、发电机、搅拌机、通风机等，噪声级约80~95dB(A)。

对于噪声污染的控制，从降低声源噪声，控制噪声传播途径，改进平面布置等方面进行控制。拟采取的降噪措施如下：

（1）对噪声源的控制

在满足工艺设计技术要求的条件下，风机、汽轮机、发电机、搅拌机、通风机等选用低噪声、震动小的设备。从声源上降低噪声值。

（2）控制噪声传播途径

对汽轮机进行基础减震，各种风机安装消声器，所在车间采取隔声门窗。

（3）从平面布置上控制噪声源对外界环境的影响

项目主要噪声设备均布置在车间内，冷却塔与厂界保持了20m以上的距离，可减轻噪声对厂界外环境的影响。

经采取上述有效降噪措施、并经车间隔音和距离衰减后，根据厂界噪声预测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。治理措施可行。

### 6.1.6  灰渣防治对策

本项目产生的固体废物主要为炉渣、飞灰、废水处理污泥和生活垃圾。

炉渣属于一般工业固体废物，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行贮存、处置，送乾县马家坡水泥砖厂综合利用；飞灰按照《国家危险废物名录（2016年）》，飞灰属于危险废物HW18（772-002-18），其厂内贮存设施严格按照危险废物防渗要求进行设计施工，在经稳定化处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3节的规定后，运送至乾县生活垃圾填埋场填埋处理（协议见附件8）。若经有资质单位鉴别，不满足豁免条件时，对不合格飞灰在厂内按照危险废物临时暂存后，重新进行稳定化处理，满足豁免条件后运送至乾县生活垃圾填埋场填埋处理；污水处理系统污泥脱水处理后的泥饼，最终返回焚烧炉焚烧处置，不外排；生活垃圾统一收集后返回焚烧炉焚烧处置。

综上所述，项目固废全部得到合理处置，不会对周围环境产生影响，治理措施可行。

## 6.2  施工期污染防治对策

### 6.2.1  环境空气污染防治对策

有关研究表明，施工工地的扬尘60%以上是施工交通运输引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。

总体来说，施工期对环境空气的影响主要表现在地表开挖、土地平整、地面构筑物建设、物料运输和设备运行运输产生的扬尘和汽车尾气等，会对周围环境产生一定的负面影响，在采取围栏、遮蔽、洒水等防治措施后，这些影响会得以减缓，并随着施工期的结束逐渐消失。

为进一步减少环境影响，环评建议根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》，采取如下防治措施：

（1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

（2）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

（3）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（4）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（5）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

（6）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（7）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

（8）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

（9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

（10）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

（11）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（12）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

（13）施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

（14）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

（15）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。

（16）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。

另外，还应按照《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》规定实施项目：

（1）严格执行“禁土令”。采暖季期间，西安市(含西咸新区)、咸阳市、渭南市城市建成区及关中其他城市中心城区，除地铁(含轻轨)项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由项目所在地县级政府申请，经市级行业主管部门初审并报市政府批准后可以施工，施工项目要向社会公示，并进行严格监管。对施工期间违规的企业，按相关规定从严处理，处理结果向社会公开。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。

（2）全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。制定出台不诚信施工单位退出市场机制和取消招投标资质机制。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

（3）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。

### 6.2.2  水污染防治对策

施工期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产系统。

施工期的生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。①施工期生产废水设置沉淀池，废水经处理后循环使用；②施工人员生活污水采用旱厕，委托当地环卫部门清运。

### 6.2.3  噪声防治对策

为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①合理布置施工场地、施工方式控制噪声。

②尽量使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。

③施工物料及设备需运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22:00~6:00）运输，避免沿途出现扰民现象。

④严格遵守操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

⑤对位置相对固定的机械设备，如切割机等，应设置在工棚内。

⑥严格控制施工时间

根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，尽可能避免夜间（22:00~06:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

### 6.2.4  固体废物处置措施

项目施工期采取的环保措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律的要求。

①设置洒水、围挡等环保措施。

②施工现场设固定的垃圾存放区域，及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，防止污染环境。

③选择正规运输单位，及时清运施工弃土和弃渣，在收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的过程中，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。建立登记制度，在运输过程中沿途不丢弃、遗撒固体废物。禁止向水体、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。

在采取上述污染防治措施后，建设期施工扬尘、施工噪声和固废等将得到有效控制。

### 6.2.5  施工期生态保护措施

①严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏。

②对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、复种。

# 7  评价结论

在严格执行“三同时”制度，强化厂内环境保护管理，保证各类环境保护设施正常运行，控制污染物总量排放达到指标要求，切实落实自动在线监测手段、采取有效的环境风险防范措施及应急管理措施的前提下，从环境保护角度看，本项目建设可行。

# Text boxes

沉淀池

调节池

鼓风机

主厂房焚烧

沼气

UASB

A/O系统

火炬燃烧

污泥

入炉焚烧

浓缩池

空气

浓液

污泥

絮凝沉淀池

二级网管式反渗透系统(STRO)

浓液

臭气

格栅

用于炉内回喷等回用

渗滤液及垃圾卸料平台冲洗废水

渗滤液收集池

冷却塔补水

外置式管式微滤系统

脱水机

污泥

污泥

一级网管式反渗透系统(STRO)

高悬浮工业废水

生活污水

项目所在位置

工程场地